Feuerwehrtechnische Beladung TSA                                     (Stand 1963)

Anhänger für selbständigen Einsatz

Quelle: Heimberg / Fuchs, Ausbildungsanleitung für den Feuerwehrdienst. (Frankfurt 1963) 189-190

1. Angriffsgerät und Zubehör

a) Persönliche Ausrüstung

3 x	Feuerwehraxt

1 x 	Brechstange, flach, 700 mm, Achtkantstahl St 50

6 x 	Fangleine mit Tragebeutel F 20

6 x 	Schlauchhalter 1,5 m

b) Löschgerät

1 x	Kübelspritze A 10

2 x	Schaummittelbehälter (gefüllt) 25

1 x	Zumischer mit Saugschlauch 1,5 m und ½ D-Kupplung für 200 l/min

1 x	Schaumstrahlrohr für 200 l/min Wasserstrom

1 x	Strahlrohr BV

3 x	Strahlrohr CM

1 x	Strahlrohr DV

c) Beleuchtungsgerät

1 x	Handleuchte, explosionsgeschützt

2 x 	Tragbare Sicherungsleuchte für rotes Dauerlicht

d) Schutzgerät

1 x	Asbesthandschuhe, Paar 43 cm

2. Wasserfördergerät und Zubehör

1 x	Tragkraftspritze TS 8/8 mit Zubehör

6 x	A-Saugschlauch 1600

1 x	Saugkorb A

1 x	Arbeitsleine (Halteleine) für Saugleitung A 20

1 x	Arbeitsleine (Ventilleine) A 20 mit Karabinerhaken C 120 für Saugkorbventil

1 x	Saugschutzkorb A

1 x 	Eimer

1 x 	Standrohr 2 B

1 x 	Sammelstück A - 2 B

1 x 	Schlüssel für Unterflurhydrant

1 x 	Schlüssel für Überflurhydrant

2 x	Schachthaken

3 x	Kupplungsschlüssel A - B - C

1 x	Druckschlauch B 5

5 x	Druckschlauch B 20

8 x	Druckschlauch C 15

1 x 	Druckschlauch D 5

1 x	Verteiler B - CBC

1 x	Übergangsstück A - B

1 x	Übergangsstück B - C

1 x	Übergangsstück C - D

4 x	Schlauchbinde, je 2 B und C im Beutel

3. Rettungs- und Sanitätsgerät

1 x	Kleiner Sanitätskasten KS

4. Zusatzgeräte

a) Hilfsgerät

2 x	Bindestrang 2 m  8 mm Ø

b) Räumgerät

1 x	Spaten 800 CS

c) Werkzeuge und Ersatzteile

1 x	Segeltuchbeutel mit:

1 x	Stichsäge B 300

1 x	Treibfäustel 2

1 x 	Flachmeißel 300

1 x	Gasrohrzange 225

1 x	Kombinationszange 180 (isoliert)

1 x	Schlosserhammer 500 mit Hammerstiel 320 x 26

2 x	Lichtreflektierendes Warnschild mit Ständer

2 x	Warnflaggen weiß-rot-weiß (1:2:1)

1 x	Pumpenwerkzeug und Zubehör im Beutel, Satz